KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej

od dr. woj. Nr 561 do m.

Stropkowo Kolonia

w km. 0+000-1+920

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 45100000- 8 CPV | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | km | 1,920 |  |  |
| 2 | 45233000- 9 CPV | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 6 0101-0200 | Wykonanie koryta,głęb.20 cm,na poszerzeniu i przesunięciu drogi, przy uŜyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego w/g wykazu. | m2 | 2 420,0 |  |  |
| 2.2 | KNR 4-01 0108-0500 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km. | m3 | 484,0 |  |  |
| 2.3 | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uŜyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 | 7 680,0 |  |  |
| 2.4 | KNNR 6 0112-0100 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na przesunięciu drogi. | m2 | 2 420,0 |  |  |
| 2.5 | KNNR 6 0112-0500 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 5 260,0 |  |  |
| 3 | 45233252- 0 CPV | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 6 0308-0103 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wg BA 0/12,8,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | m2 | 7 104,0 |  |  |
| 3.2 | KNNR 6 1005-0700 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltowa w ilości 0,3kg/m2 | m2 | 6 720,0 |  |  |
| 3.3 | KNNR 6 0309-0103 | Wykonanie nawierzchni z mieszankimineralno-asfaltowej, wg BA 0/12,8warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | m2 | 6 720,0 |  |  |
| 4 | 45233000- 9 CPV | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 4.1 | KNNR 6 0202- 0300 BCJ109 | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 3 840,0 |  |  |

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22%WK

Wartość końcowa kosztorysu: