Załącznik do specyfikacji

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym w ramach programu Radosna Szkoła.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej niniejszy plac został określony jako - DUŻY i do takiego wariantu należy dostosowywać poszczególne elementy. Powierzchnia terenu przeznaczonego na plac zabaw - ponad 500m2 . 4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: 1.Przygotowanie materiałów do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z przygotowaniem map do celów projektowych. 2.Opracowanie przez uprawnionego projektanta projektu rozmieszczenia urządzeń zabawowych, bezpiecznej nawierzchni, nawierzchni ścieżek i roślinności oraz przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu. Do projektu muszą być dołączone rysunki lub zdjęcia poszczególnych elementów wyposażenia wraz z podanymi wymiarami. 3.Wygrodzenie placu zabaw wzdłuż granic placu zabaw, wygrodzenie w formie formowanego żywopłotu np. ligustr -wysokość sadzonek powyżej 20 cm.- itp. z wejściem -furtka dwuskrzydłowa- o szerokości 1,5 m -skrzydło główne o szerokości 1,00m-. Zamawiający wymaga uwzględnienia zabezpieczenia sadzonek przez pierwszy okres użytkowania np. siatką plastikową, celem ochrony przez zadeptaniem. 4.Budowę, dostawę i montaż urządzeń na placu zabaw. 5.Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w strefie bezpieczeństwa urządzenia zabawowego oraz nawierzchni ścieżek. 6.Sporządzenie regulaminu placu zabaw i jego montaż na konstrukcjach dostarczonych przez Wykonawcę. W ramach obowiązków leżących po stronie Wykonawcy w celu prawidłowego wykonania robót dotyczących zarówno etapu projektowania jak również wykonania robót budowlanych oraz prac związanych z nasadzeniami, jest wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac potrzebnych do oddania do użytku przedmiotu zamówienia. W cenę zamówienia powinny być wliczone wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty wszystkich uzgodnień i odbioru robót. 4.3. Urządzenia zabawowe wskazane przez Zamawiającego: 1.Zestaw minimum 2 wież z dachem dwuspadowym z mostkiem, pochylnią, przeplotnią, drabinką, zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową -powierzchnia zestawu minimum ok. 6m x 8m- 1. -przykładowe dwie wersje zestawu- 2.Zestaw: Kratownica z drewna lub łańcuchów lub lin sizalowych, drabina dwustronna, kółka, lina do wspinania, drabina pozioma 3.Huśtawka wahadłowa podwójna z belką metalową 4.Huśtawka ważka podwójna 5.Równoważnia 6.Poręcze gimnastyczne -np. potrójny drążek- urządzenie przestrzenne- Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia muszą wskazywać opisane powyżej funkcje, a gabarytowo muszą zostać dostosowane do przedziału wiekowego 6-12 lat. Bezpieczna strefa użytkowania dla każdego elementu zostanie określona przez Wykonawcę w opracowanym projekcie, i nie może być mniejsza niż wynikająca ze wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia wytycznych. Oprócz elementów skazanych powyżej, na terenie przeznaczonym na plac zabaw należy umieścić dodatkowo: 1.ławka z oparciem o wymiarach min. dł.1,5 x szer.0,4 x wys.1,0 m. - 2 szt. 2.ławka bez oparcia o wymiarach min. dł.1,5 x szer. 0,4 x wys. 0,6 m. - 2 szt. 3.kosze na śmieci -z wyciąganym wkładem- - 2 szt. 4.tablica informacyjna z regulaminem - szt. 1 -Wykonanie i zainstalowanie na terenie szkolnego placu zabaw tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA Zamawiający wymaga aby elementy wyposażenia placu zabaw, zaprojektowane zostały w konwencji -naturalnej- z materiałów drewnianych -okrąglaki, bale-, lin sizalowych, lub łańcuchów i drążków metalowych, zakonserwowanych i zaimpregnowanych odpowiednimi farbami i preparatami do konserwacji drewna zapewniającymi ochronę urządzeń przez okres co najmniej trzech lat -drewno impregnowane ciśnieniowo-. Elementy ze stali o wysokiej odporności na rozciąganie zabezpieczone powłoką galwaniczną i polakierowane metoda proszkową. Wszystkie elementy wykończeniowe zastosowane do wykonania wyposażenia placu zabaw winny być wykonane z materiałów lekkich, odpornych i zachowujących kolorystykę w trudnych warunkach atmosferycznych..