PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej

Kęsice- Rekowo- Sulenczyce

w km. 0+000- 1+245

| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45100000- 8 CPV | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 1,245 | km km | 1,245 | 1,245 |
| 2 | 45233000- 9 CPV | PODBUDOWA |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uŜyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 |  | 5 602,5 |
|  |  | 1245*4,5 | m2 | 5 602,5 |  |
| 2.2 | KNNR 6 0112-0500 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0/31mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1245*4,5 | m2 m2 | 5 602,5 | 5 602,5 |
| 3 | 45233252- 0 CPV | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 6 0308-0103 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wg BA 0/ 12,8,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | m2 |  | 5 229,0 |
|  |  | 1245*4,20 | m2 | 5 229,0 |  |
| 3.2 | KNNR 6 1005-0700 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltowa w ilości 0,3kg/m2 1245*4 | m2 m2 | 4 980,0 | 4 980,0 |
| 3.3 | KNNR 6 0309-0103 | Wykonanie nawierzchni z mieszankimineralno-asfaltowej, wg BA 0/ 12,8warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | m2 |  | 4 980,0 |
|  |  | 1245*4 | m2 | 4 980,0 |  |
| 4 | 45233000- 9 CPV | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 4.1 | KNNR 6 0202- 0300 BCJ109 | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 |  | 2 490,0 |

m2

2 490,0

1245*1,0*2