PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej

Kosmaczewo- Mańkowo w

km. 0+000- 2+110

| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45100000- 8 CPV | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 2,110 | km km | 2,110 | 2,110 |
| 2 | 45233000- 9 CPV | PODBUDOWA |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 6 0101- 0110 BCJ109 | Wykonanie koryta o głęb. srednio 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy uŜyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, | m2 |  | 147,0 |
|  |  | 15*4,2+20*4,20 | m2 | 147,0 |  |
| 2.2 | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uŜyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 |  | 8 862,0 |
|  |  | 2110*4,2 | m2 | 8 862,0 |  |
| 2.3 | KNNR 6 0112-0500 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 2110*4,2 | m2 m2 | 8 862,0 | 8 862,0 |
| 3 | 45233252- 0 CPV | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 6 0308-0103 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wg BA 0/ 12,8,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | m2 |  | 8 862,0 |
|  |  | 2110*4,2 | m2 | 8 862,0 |  |
| 3.2 | KNNR 6 1005-0700 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltowa w ilości 0,3kg/m2 2110*4,0 | m2 m2 | 8 440,0 | 8 440,0 |
| 3.3 | KNNR 6 0309-0103 | Wykonanie nawierzchni z mieszankimineralno-asfaltowej, wg BA 0/ 12,8warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | m2 |  | 8 440,0 |
|  |  | 2110*4,0 | m2 | 8 440,0 |  |
| 4 | 45233000- 9 CPV | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 4.1 | KNNR 6 0202- 0300 BCJ109 | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 |  | 4 220,0 |

m2

4 220,0

2110*1,0*2