Wykaz do przedmiaru robót. Roboty ziemne do wykonania /koryto/ na poszerzeniu i przesunięciu drogi w pasie drogowym

Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nr 561 do m. Stropkowo Kolonia, w km. 0+000 ÷ 1+920

1.	Lewa str. 0+050+0+160=1 lOmb x l,5m =165,0m2

2.	Prawa str.0+360+0+500=140mb x 3,0m =420,0m2

3.	Prawa str.0+540+0+640=lOOmb x 2,0m =200,0m2

4.	Lewa str. 0+730+0+900= 170mb x l,5m =255,0m2

5.	Lewa str. 1+000+1+140= 140mb x l,5m =210,0m2

6.	Lewa str. 1+190+1+300=1 lOmb x l,0m =110,0m2

7.	Prawa str.l+385+l+500=115mb x l,0m =115,0m2

8.	Lewa str. l+650+l+920=270mb x 3,5m =945,0m2

Razem:	2420,0m2

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej

od dr. woj. Nr 561 do m.

Stropkowo Kolonia

w km. 0+000-1+920

| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45100000- 8 CPV | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 1,920 | km km | 1,920 | 1,920 |
| 2 | 45233000- 9 CPV | PODBUDOWA |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 6 0101-0200 | Wykonanie koryta,głęb.20 cm,na poszerzeniu i przesunięciu drogi, przy uŜyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego w/g wykazu. 110*1,5+140*3+100*2+170*1,5+140*1,5+110*1+115*1+270*3,5 | m2 m2 | 2 420,0 | 2 420,0 |
| 2.2 | KNR 4-01 0108-0500 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km. 2420*0,2 | m3 m3 | 484,0 | 484,0 |
| 2.3 | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uŜyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 |  | 7 680,0 |
|  |  | 1920*4,0 | m2 | 7 680,0 |  |
| 2.4 | KNNR 6 0112-0100 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na przesunięciu drogi. 110*1,5+140*3+100*2+170*1,5+140*1,5+110*1+115*1+270*3,5 | m2 m2 | 2 420,0 | 2 420,0 |
| 2.5 | KNNR 6 0112-0500 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1920*4,0-2420 | m2 m2 | 5 260,0 | 5 260,0 |
| 3 | 45233252- 0 CPV | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 6 0308-0103 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wg BA 0/ 12,8,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | m2 |  | 7 104,0 |
|  |  | 1920*3,7 | m2 | 7 104,0 |  |
| 3.2 | KNNR 6 1005-0700 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltowa w ilości 0,3kg/m2 1920*3,5 | m2 m2 | 6 720,0 | 6 720,0 |
| 3.3 | KNNR 6 0309-0103 | Wykonanie nawierzchni z mieszankimineralno-asfaltowej, wg BA 0/ 12,8warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | m2 |  | 6 720,0 |
|  |  | 1920*3,5 | m2 | 6 720,0 |  |
| 4 | 45233000- 9 CPV | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 4.1 | KNNR 6 0202- 0300 BCJ109 | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 |  | 3 840,0 |

m2

3 840,0

1920*1,0*2