PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej

od dr. woj. Nr 561 do m.

Szumanie Pustoły-Żabowo

w km. 0+000-4+570

| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45100000- 8 CPV | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 4,570 | km km | 4,570+ 1.715 | 4,570+ 1.715 |
| 2 | 45233000- 9 CPV | PODBUDOWA |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 6 0101-0200 | Wykonanie koryta,głęb.20 cm,na poszerzeniu i przesunięciu drogi, przy uŜyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego 50*1,5+100*1,5+400*2+530*3,2+170*2,5+80*1,8+280*1,7+200* 1,2+60*1,8+40*1,8+90*1,8+180*0,8 | m2 m2 | 4 492,0 | 4 492,0 |
| 2.2 | KNR 4-01 0108-0500 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km. 4492*0,2 | m3 m3 | 898,4 | 898,4 |
| 2.3 | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uŜyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI 4570*4,5 | m2 m2 | 20 565,0 | 20 565,0 |
| 2.4 | KNNR 6 0112-0100 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na przesunięciu drogi. 4492 | m2 m2 | 4 492,0+ 7.250,0 | 4 492,0+ 7.250,0 |
| 2.5 | KNNR 6 0112-0500 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 4570*4,50-4492 | m2 m2 | 16 073,0 | 16 073,0 |
| 3 | 45233252- 0 CPV | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 6 0308-0103 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wg BA 0/ 12,8,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t 4570*4,2 | m2 m2 | 19 194,0+ 7.250,0 | 19 194,0+ 7.250,0 |
| 3.2 | KNNR 6 1005-0700 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltowa w ilości 0,3kg/m2 4570*4,0 | m2 m2 | 18 280,0+ 7.250,0 | 18 280,0+ 7.250,0 |
| 3.3 | KNNR 6 0309-0103 | Wykonanie nawierzchni z mieszankimineralno-asfaltowej, wg BA 0/ 12,8warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t 4570*4,0 | m2 m2 | 18 280,0+ 6.907,0 | 18 280,0+ 6.907,0 |
| 4 | 45233000- 9 CPV | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 4.1 | KNNR 6 0202- 0300 BCJ109 | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 4570*1,0*2 | m2 m2 | 9 140,0+ 3.430,0 | 9 140,0+ 3.430,0 |
| 5 | 45233290- 8 CPV | OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 5.1 | KNNR 6 0702-0500 | Ustawienie pionowych znaków drogowych wraz ze słupkami (znaki ostrzegawcze) 3 | szt. szt. | 3+ 2 | 3+ 2 |