PRZEKRÓJ   NDRMALNY

w km. /na istniejącej nawierzchni żwirowej /

3,5

^r

projektowane pobocze gr. 7 cm

projektowane pobocze gr. 7 cm

Projektowana nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa

-	warstwa ścieralna grubości 3cm z masy mineralno-asfaltowej wg normy BA 0/12,8 szer. 3,5m

-	warstwa wiążąca grubości 4cm z masy mineralno-asfaltowej wg normy BA 0/12,8 szer. 3,7m Projektowana podbudowa szer. 4, Om z kruszywa naturalnego 0/31 stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy lOcm.

Istniejąca podbudowa żwirowa

w km. /na istniejącej nawierzchni żwirowej/- na łukach poziomych

T

o,5        o,:

projektowane pobocze gr. 7 cm

projektowane pobocze gr. 7 cm

Projektowana nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa

-	warstwa ścieralna grubości 3cm z masy mineralno-asfaltowej wg normy BA 0/12,8 szer. 3,5m

-	warstwa wiążąca grubości 4cm z masy mineralno-asfaltowej wg normy BA 0/12,8 szer. 3,7m ^Projektowana podbudowa szer. 4, Om z kruszywa naturalnego 0/31 stabilizowanego

mechanicznie grubości warstwy lOcm. Istniejąca podbudowa żwirowa

Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej]

od drogi wojewódzkiej Nr 561 do m.	Przedmiot rysunku:

Stropkowo Kolonia w km. 0+000+1 +920

.Przekrój normalny,

Nr Rys.

Inwestor:	Gmina Zawidz
ul. Mazowiecka 24,
	09-226 Zawidz Kościelny

GŁÓWNY PROJEKTANT

Data:
Pieczęć
| Podpis

SKALA: 1:50

WSPÓŁPRACA

Data: Pieczęć | Podpis