PRZEDMIAR  ROBÓT  DO  WYKONANIA

Adaptacja  pomieszczeń  Szkoły  Podstawowej na  stołówkę z kuchnią

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.p | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | ilość | j.m |
| 1 | KNR4-01 0701-05-050 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach- sala kons.+ pom.kuchenne | 444,23 | m2 |
| 2 | KNR4-01 0354-03-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 | 2,00 | szt |
| 3 | KNR4-01 0329-03-060 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 11 cegły na zaprawie wapiennej lub cementów o-wapiennej. dla drzwi wewn. 0.9x2.00 | 0.47 | m3 |
| 4 | KNR4-01 0428-03-050 | Rozebranie podłóg białych na wpust | 173,67 | m2 |
| 5 | KNR 4-01 0428-04-040 | Rozebranie legarów | 223.20 | m |
| 6 | KNR 4-01 0329-03-060 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo- wapiennej. dla okien podawczych- szt.2 | 0.24 | m.3 |
| 7 | KNR 4-01 0304-01-060 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej wapno suchogaszone | 1.04 | m3 |
| 8 | KNR 2-02 0201-01-060 | Ławy fundamentowe betonowe.prostokątne o szerokości do 0.6 m. | 3.30 | m3 |
| 9 | KNR 4-01 0313-04-040 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 1 NP 1 80 nim | 13.80 | m |
| 10 | KNR 2-02 0121-01-050 | Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych.o grubości 6 cni. | 49.95 | m2 |
| 11 | KNR 2-02 0121-03-050 | Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o grubości 12 cm. | 49.50 | m2 |
| 12 | KNR 2-02 0126-05-040 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych. | 11,80 | m |
| 13 | KNR 2-02 1101-07-060 | Podkłady z piasku jako wyrównania podłoża pod posadzki | 17,40 | m3 |
| 14 | KNR 2-02 1)06-01-050 | Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz. z cokolikami. zatarte na ostro. | 167,05 | m2 |
| 15 | KNR 2-02 1106-03-050 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami.pogrubienie posadzki o 1 cm. | 835.25 | m2 |
| 16 | KNR 2-02 1118-09-050 | Górna część posadzki z płytek "GRESS" , o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną (B.l.nr 8 96) | 167.05 | m2 |
| 17 | KNR 2-02 1120-06-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 30x30 - cokolik 1 5 cm z przecinaniem ptvtek,układane na klej metodą kombinowaną {B.l.nr 8/96) | 86.50 | m |
| 18 | KNR 2-02 0604-05-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych.z papy smołowej na lepiku na zimno. Pierwsza warstwa. Roztwór do gruntowania. 2xpapa asfaltowa | 173.67 | m2 |
| 19 | KNR 2-02 0604-06-050 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych.z papy smołowej na lepiku na zimno. Każda następna warstwa. | 173,67 | m2 |
| 20 | KNR 2-02 0609-06-050 | Izolacje przeciwdżwiekowe i cieplne z, płyt stvropianowych,na zaczynie gipsowym,poziome od spodu konstrukcji,- styropian twardy | 521,01 | m2 |
| 21 | KNR 2-02 0803-06-050 | Tynki zwykłe 111 kategorii.stropów i podciągów, wykonywane ręcznie. | 173.67 | m2 |
| 22 | KNR 2-02 0815-06-050 | Gładź gipsowa dwuvvarstwowa,na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. | 167.05 | m2 |
| 23 | KNR 2-02 0803-03-050 | Tynki zwykłe 111 kategorii.ścian i słupów, wykonywane ręcznie. | 469.46 | m2 |
| 24 | KNR 2-02 0815-04-050 | Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. | 161.04 | m2 |
| 25 | KNR 2-02 1115-06-050 | Gruntowanie podłoża gipsowego roztworem klejowym.- nalogia - Unigrunt na gładzi i tynkach jako w zmocnienie podłoża | 469.46 | m2 |
| 26 | KNR 2-02 0822-06-050 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymijuzem,o wymiarach 15X15 cm.- od podłogi do stropu | 308,42 | m2 |
| 27 | KNR 2-02 1505-03-050 | Dwukrotne malowanie z grunlowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit" - strop i ściany | 328.09 | m2 |
| 28 | KNR 2-02 1019-09-020 | Analogia - montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych - typowe PCW lub aluminiowe, szklone szkłem gładkim 3mm i pomalowanie do otworów w ścianie 1,0 x 2,1 szt i 0,9 x 2,1 – 1 | 3.00 | szt |

Roboty  budowlane  adaptacyjne

| 29 | KNR 2-02 1013-04-020 | j. w. lecz okien z. PCW podawczych 0,6x0,6 - szl.2 | 2.00 | szt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | KNR 2-02 1003-04-050 | j. w. lecz lecz okno 0.50x1,45 zew.przy dzrwiach wejściowych zmywalni | 1.00 | m2 |
| 31 | KNR 4-01 0325-01-040 | Zamurowanie bruzd pionowvch lub pochyłych w ścianach o przekroju 1 4 X 14 cegły. Zaprawa /, wapna suchogaszonego | 7.20 | m |
| 32 | KNR 4-01 0705-01-040 | Wykonanie pasów szer.do 1 5cm z. tynku kat.II! na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokrvw.bruzdvuprzednio zatnur. cegłami lub dachówkami | 7.20 | m |
| 33 | KNR 2-0 11 0315-02-060 | Wvkopy liniowe gleb. do l,5m.szer.0.8-l,5in o ścianach pion. pod ftmdamenty.rurociągi.kolektory w gruntach such.z wydob. urobku lopatą',wyciągiem ręcz. Grunt III-IY dla instalacji wod-kan | 29.60 | m3 |
| 34 | KNR 2-0 11 0315-05-060 | Wykopy liniowe gleb. do 3.0m.szer.0,8-1.5m o ścianach pion. pod fundamenty.rurociągi.kolektory w gruntach such.z wydob.urobku łopatą; wyciągiem ręcz. Grunt 111-1Y | 26.88 | m.3 |
| 35 | KNR 2-0 11 0318-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 ra. Grunt kategorii III-IY- zasypanie po zakończeniu robót instalac.z. odbiorem | 56.48 | m3 |
| 36 | KNR 2- 15 0205-02-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm | 18.00 | m |
| 37 | KNR 2- 15 0205-04-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 1 10 min | 14.00 | m |
| 38 | KNR 2-1 5 0205-04-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metoda wciskową, średnica rur 160 mm | 17.00 | m |
| 39 | KNR 2-15 0205-04-040 | Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 200 mm o wzmocnionej ściance | 10.00 | m |
| 40 | KNR 4-02 0211-06-020 | Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 1 1 0 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, jako rewizje z zakorkowaniem | 7.00 | szt |
| 1 2 3 4 5 41 KNR2-15 0103-05-040 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 40 mm,o połączeniach gwintow-anych,umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym (lub klejone czy zgrzewane) PE fi 40 lub PP 6.00 m 60 KNR 2- 15 0103-04-040 j. w. lecz ti 32 5.00 m 61 KXR2-15 0103-03-040 j.\v lecz fi 25 11.00 m 62 KNR2-15 0103-02-040 j. w lecz. fi 20 7.00 m 63 KNR 2-15 0103-01-040 j. w lecz ti 15 12.00 m 64 KNR 2- 15 0107-01-020 Dodalek ?.a wykonanie pode)ścia dopływowego do zaworówr wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 1 5 mm 9,00 szt 65 KNR 2- 15 0107-06-020 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustepowych,elastyczne z tworzywa o średnicy nominalnej 1 5 mm 1.00 szt 66 KNR 2-15 0107-02-020 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów \vvpłvwo\vych.baterii.hvdrantów.mieszaczv itp.o średnicy nominalnej20 mm 3.00 szt 67 KNR 2- 15 0110-01-040 Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych-rurociągi o średnicy do 65 mm 48.00 m 68 KNR 2-15 0112-04-020 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 32 mm 2.00 szt 69 KNR 2- 15 0112-03-020 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm 2,00 szt 70 KNR 2- 15 0112-02-020 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm 2,00 szt 71 KNR 2-1 5 0112-01-020 Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm 5,00 szt 72 KNR 2-16 0101-03-050 Izolacja rurociągu w wykopie fi 50, taśma Densa x 2 4.01 m2 41 | KNR 4-02 0112-05-020 | Korki fi 100 jako zakończenie trójników kanalizacyjnych | 7.00 | szt |
| 42 | KNR 2- 15 0212-02-020 | Montaż kratek ściekowych o średnicy 100 mm | 5.00 | szt |
| 43 | KNR 2- 15 0217-03-020 | Czyszczaki kanalizacyjne z. PCW o średnicy zewnętrznej 200 mmjączone metodą wciskową | 1.00 | szt |
| 44 | KNR 2-15 0208-03-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm | 9.00 | szt |
| 45 | KNR 2- 15 0208-05-020 | Dodatek za podejście odpływowe 7 rur PCW o średnicy 1 10 mm | 8.00 | szt |
| 46 | KNR 2- 15 0208-05-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 160 mm | 3.00 | szt |
| 47 | KNR 2-15 0208-05-020 | Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 200 mm | 1.00 | szl |
| 48 | KNR 2- 15 0221-02-020 | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony um\ wałkowe mosiężne) | 4.00 | szt |
| 49 | KNR 2- 15 0220-05-020 | Zlewozmywak żeliwny na szafce | 2,00 | szt |
| 50 | KNR 2- 15 0224-02-090 | Ustęp z płuczką z tworzywa sztucznego "dolnopluk" | 1,00 | kpi |
| 51 | KNR 2- 15 0209-02-020 | Napowietrzacz fi 50 - 1 10 PCW | 3.00 | szt |
| 52 | KNR 2- 15 0218-01-020 | Oddzielacze tłuszczu żeliwne tłuszczowniki/- na podejściu kanalizacyjnym w zmywalni naczyń | 1.00 | szt |
| 53 | KNR 2- 15 0103-06-040 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 50 mm,o połączeniach gwintowanych. | 13.00 | m |
| 54 | KNR 2-15 0108-04-090 | Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 32 mm | 1.00 | kpi |
| 55 | KNR 2- 15 0118-03-020 | Wodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 32 mm | 1,00 | szt |
| 56 | KNR 2- 15 0112-06-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 50 mm | 2.00 | szt |
| 57 | KNR 2-1 5 0112-0601-020 | Zawory zwrotne o średnicy nominalnej 50 mm | 1.00 | szt |
| 58 | KNR 2- 15 0112-04-020 | Zawór antyskażeniowy o średnicy nominalnej 32 mm | 1,00 | szt |

| 59 | KNR2-15 0103-05-040 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 40 mm,o połączeniach gwintow-anych,umocowany na ścianach w budynku mieszkalnym (lub klejone czy zgrzewane) PE fi 40 lub PP | 6.00 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | KNR 2- 15 0103-04-040 | j. w. lecz ti 32 | 5.00 | m |
| 61 | KXR2-15 0103-03-040 | j.\v lecz fi 25 | 11.00 | m |
| 62 | KNR2-15 0103-02-040 | j. w lecz. fi 20 | 7.00 | m |
| 63 | KNR 2-15 0103-01-040 | j. w lecz ti 15 | 12.00 | m |
| 64 | KNR 2- 15 0107-01-020 | Dodalek ?.a wykonanie pode)ścia dopływowego do zaworówr wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 1 5 mm | 9,00 | szt |
| 65 | KNR 2- 15 0107-06-020 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustepowych,elastyczne z tworzywa o średnicy nominalnej 1 5 mm | 1.00 | szt |
| 66 | KNR 2-15 0107-02-020 | Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów \vvpłvwo\vych.baterii.hvdrantów.mieszaczv itp.o średnicy nominalnej20 mm | 3.00 | szt |
| 67 | KNR 2- 15 0110-01-040 | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych-rurociągi o średnicy do 65 mm | 48.00 | m |
| 68 | KNR 2-15 0112-04-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 32 mm | 2.00 | szt |
| 69 | KNR 2- 15 0112-03-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm | 2,00 | szt |
| 70 | KNR 2- 15 0112-02-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm | 2,00 | szt |
| 71 | KNR 2-1 5 0112-01-020 | Zawory przelotowe o średnicy nominalnej 15 mm | 5,00 | szt |
| 72 | KNR 2-16 0101-03-050 | Izolacja rurociągu w wykopie fi 50, taśma Densa x 2 | 4.01 | m2 |