KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej (od drogi Zawidz- Raciąż w m. Żabowo-Żabowo Kolonia)

Nr działki 386, 418 w km. 0+000-1+495

| L P- | Opis | jedn. obm. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi gminnej (od drogi Zawidz- Raciąż w m. Zabowo-Zabowo Kolonia) Nr działki 386, 418 w km. 0+000-1+495 |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV-45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym | km |  | 1.495 |  |
| 2 | PODBUDOWA CPV-45233000-9 |  |  |  |  |
| 2 d.2 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 |  | 5980 |  |
| 3 d.2 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31 stabilizowanego mechanicznie grub. warstwy 10 cm | m2 |  | 5232.5 |  |
| 3 | NAWIERZCHNIA CPV-45233000-9 |  |  |  |  |
| 4 d.3 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno- asfaltowej wg BA 0/12,8 grubości 4cm (warstwa wiążąca) na całej powierzchni dostarczanych samochodami samowyładowczymi 5-1 0t z odległości 15km | m2 |  | 4784 |  |
| 5 d.3 | Skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsja asfaltowa w ilości 0,2-0,3kg/m2 | m2 |  | 4485 |  |
| 6 d.3 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno- asfaltowej wg BA 0/12,8 grubości 3cm (warstwa ścieralna) na całej powierzchni dostarczanych samochodami samowyładowczymi 5-10t z odległości 15km | m2 |  | 4485 |  |
| 4 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV-45100000-8 |  |  |  |  |
| 7 d.4 | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym grubości warstwy 7cm. | m2 |  | 4485 |  |
| 5 | OZNAKOWANIE DRÓG CPV-45233290-8 |  |  |  |  |
| 8 d.5 | Ustawienie pionowego znaku drogowego - znak ze słupkiem fi 50mm | szt |  | 3 |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: