O P I S     T E C H N I C Z N Y

Przebudowa  drogi  gminnej Od drogi woj. nr 561 do m. Stropkowo Kolonia

w km  0+000 do km 1+920 Nr działki: 524, 48, 68

I. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

-Umowa   Gmina Zawidz , pow.sierpecki woj. mazowieckie. -Plan sytuacyjny dostarczony przez inwestora  1:1000 -Pomiary techniczne w terenie

-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych -Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych -Normatyw Techniczny projektowania dróg VI i VII klasy technicznej -Instrukcja o znakach drogowych pionowych -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

-Prawo Budowlane znowelizowane 27 marca 2003r.(Dz.U.Nr.89 z 1994 r. poz.414 z późniejszymi zmianami - Dz.U.2003 r. Nr 80 poz.718 ) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120 z 2003 r.p.1133

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 poz. 1126)

-Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym GDDP z 2002 r.

- Normy:

PN-S-02204- Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

PN-S-02205- Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

PN-S-96025- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

-Specyfikacje Techniczne GDDP. -Techniczne badania podłoża gruntowego -Uzgodnienia techniczne z inwestorem.

II. STAN   ISTNIEJĄCY

Stan istniejący drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nr 561 do m.

Stropkowo Kolonia w km 0+000 do 1+920 , objętej opracowaniem ,

przebiega częściowo w obszarze zabudowanym, posiada przekrój jedno

jezdniowy, dwukierunkowy szerokości jezdni 3,5 m , o nawierzchni

żwirowej, nieregularnej szerokości części jezdnej, częściowo nawierzchnia

gruntowa w km 1+650 do 1+920, oraz w części  gdzie istniejąca jezdnia

wychodzi poza pas drogowy, z dużymi ubytkami nawierzchni, o dużej

nierówności w przekroju poprzecznym i profilu podłużnym , szerokości

pasa drogowego    zmienna od 6,0 m do 8,5 m.

Szerokość pasa drogowego w km 0+000 do 0+400, oraz w km 0+890 do

1+920 szerokość pasa drogowego 6,0 m, a w km 0+400 do 0+890

szerokość pasa drogowego 8,5m.

Istniejąca nawierzchnia nie posiada odpowiednich parametrów technicznych

zgodnie z wymogami technicznymi co zagraża niebezpieczeństwu ruchu

pojazdów samochodowych. Brak rowów przydrożnych.  Istniejąca

nawierzchnia ( droga)   jest zdeformowana , brak spadków poprzecznych i

profilu podłużnego co powoduje powstawanie zastoisk wody po opadach

deszczowych co powoduje niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego i ruchu

pieszego. Pobocza drogowe na całym odcinku drogi są zaniżone lub

zawyżone co stwarza niebezpieczeństwo przy wyprzedzaniu pojazdów

samochodowych.

W pasie drogowym objętym przebudową drogi występuje uzbrojenie

podziemne w postaci :

-	sieć wodociągowa

-	sieć telekomunikacyjna

Spadki poprzeczne istniejącej nawierzchni gruntowej od 0% do 5%.

Istniejąca droga ma wydzielony pas drogowy rozgraniczający teren

przeznaczony do ruchu publicznego.

Po istniejącej nawierzchni odbywa się ruch drogowy w postaci : sprzętu

rolniczego, samochody dostawcze, osobowe , droga służy dla ruchu

lokalnego.

Aby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i nośność nawierzchni

drogowej należy poprawić parametry drogi po przez przebudowę drogi co

poprawi komfort jazdy i nośność nawierzchni.

U W A G A !

Na pewnych odcinkach drogi istniejąca nawierzchnia żwirowa wychodzi poza granice istniejącego pasa drogowego, co należy przebudować i zlokalizować nawierzchnię w aktualnym pasie drogowym ( patrz plan sytuacyjno-wysokościowy i wykaz wykonania koryta drogi).

III.   STAN  PROJEKTOWANY

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE:

Kategoria - droga gminna

Klasa - D

Prędkość projektowa Vp 30 km/h

Kategoria ruchu KR-1

Pobocze szerokości   1,0 m.

Spadki poprzeczne jezdni – daszkowy i jednostronny 2%

Przekrój normalny: nawierzchnia bitumiczna szerokość 3,50 m.

Planowanie przedsięwzięcie drogowe realizowane będzie na terenie gminy

Zawidz, pow. Sierpecki woj. mazowieckie   wieś Stropkowo  i będzie

polegało na wykonaniu przebudowy ( rozbudowy) w pas drogowy .

Inwestycja obejmować będzie wykonanie nawierzchni asfaltowej o

szerokości 3,5 m, wykonanie poboczy po   1,0 m po każdej stronie jezdni.

Projektowana do rozbudowy droga przebiega przez tereny zabudowane.

Planowany do realizacji odcinek 0+000 rozpoczyna się od pasa drogowego

drogi nr 561 i biegnie działką nr 524, 68,48.

W km 1+650 gdzie istniejąca droga wychodzi z pasa drogowego należy

ją sprostować i wpasować w pas drogowy do km 1+920. Planowane

zadanie drogowe ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego i

płynności ruchu na drodze w kategorii gminnej, stanowiącej połączenie

komunikacyjne dla mieszkańców m. Stropkowo Kolonia.

Planowana inwestycja jest przedsięwzięciem o małej skali i zajmuje

powierzchnię w granicach pasa drogowego.

Zasadniczo przedsięwzięcie obejmuje istniejącą jezdnię żwirową i pobocze

drogi gminnej.

Należy wykorzystać w maksymalnym stopniu istniejący pas drogowy

,dostosować ukształtowanie drogi przekroju podłużnego do istniejącej

drogi. Warunki wodne ustalono jako dobre . Głębokość wody gruntowej

(h) od spodu konstrukcji nawierzchni wynosi > jak 2 m.

Wśród gruntów rodzimych dominują grunty piaszczyste o bardzo

zróżnicowanych frakcjach. Na podstawie przeprowadzonych badań

stwierdzono , że podłoże gruntowe wzdłuż trasy projektowanej drogi jest

nośności G1.

KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI

Projektuje się konstrukcję nawierzchni na ruch KR -1, wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych który stanowi załącznik do zarządzenia  Nr.6 GDDP z dnia 24 kwiecień 1997 r. Odcinek drogi 0+000 do km 1+920

-warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm wg normy PN-S-96025 BA 0/12,8 W km 0+000 do km 1+920

-warstwa dolna z mieszanki mineralno-bitumicznej grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. wg normy PN-S-96025 BA 0/12,8 W km 0+000 do km 1+920. ( patrz przekrój normalny).

-podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki frakcji 0/31. grubość warstwy na istniejącej nawierzchni żwirowej 10 cm, a w miejscach gdzie należy zmienić przebieg trasy przy sprostowaniu, lub wejścia w istniejący pas drogowy grubość podbudowy żwirowej 20 cm.

Spadek poprzeczny nawierzchni bitumicznej daszkowy 2 % i jednostronny w zależności od układu terenu, na łukach spadek poprzeczny jednostronny 4 % w zależności od łuku promienia.

POBOCZA

Na całej długości projektowanego odcinka drogi bitumicznej projektuje się pobocze szerokości 1,0m obustronnie wzmocnione pospółką grubości 7cm i spadku poprzecznym 6 % na odcinku prostym, na łukach poziomych spadek poprzeczny poboczy od strony zewnętrznej łuku 3 % a od strony wewnętrznej łuku 6 %.

Wynikiem prac związanych z przebudową drogi    będzie poprawa

warunków bezpieczeństwa drogowego i usprawnienie ruchu drogowego.

Konsekwencją robót nie będzie zwiększenia natężenia ruchu w tym

obszarze , co wiązałoby się ze wzrostem odczuwanych dziś przez

mieszkańców oddziaływań na otoczenie.

Nowa nawierzchnia znacznie zmniejszy oddziaływanie hałasowe związane

z toczeniem się kół pojazdów mechanicznych po aktualnie nierównej i

zdeformowanej jezdni  gruntowo-żwirowej.

Należy założyć , że w związku z poprawą równości nawierzchni

przebudowanej drogi oraz uporządkowanie ścieków deszczowych -

oddziaływanie na środowisko przebudowanej drogi będą znacznie mniej

odczuwalne.

Realizacja inwestycji nie spowoduje degradacji terenów zielonych,

ponieważ w miejscu realizacji nie przewiduje się wycinki drzew

przydrożnych. Inwestycja uporządkuje zagadnienie odwodnienia tj.wody

opadowe i roztopowe będą odprowadzone metodą powierzchniowego

spływu wód poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Zamierzona przebudowa drogi będzie stosunkowo niewielką inwestycją

jedynie o oddziaływaniach ograniczonych do najbliższego otoczenia.

Przebudowa nie zmieni wielkości ani struktury ruchu na omawianym

odcinku drogi, poprawi jednak bezpieczeństwo ruchu pojazdów i jego

płynność.

Reasumując realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy klimatu

akustycznego, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, które

powstają ze spalania paliw w silnikach. Ponadto nie zmienia stosunków

międzyludzkich, nie wprowadza konieczności podziału siedlisk, nie

spowoduje zmian w stosunkach wodnych ani wzrostu zanieczyszczenia

wód gruntowych.

IV.   ODWODNIENIE

Odwodnienie na całym projektowanym odcinku drogi zaprojektowano w nawiązaniu o warunki terenowe za pomocą odwodnienia powierzchniowego spływu wód po nadaniu odpowiednich spadków poprzecznych jezdni.

V.     ŁUKI POZIOME

Na projektowanym odcinku wykazano 8 łuków poziomych drogi. ( patrz plan sytuacyjno-wysokościowy i wykaz łuków poziomych)

Z uwagi na wąski pas drogowy gdzie nie można wpisać łuków poziomych o danym promieniu wykazano jako punkty kierunkowe zmieniające kierunek trasy „ P.K.

VI . REPERY

Projekt drogi sytuacyjno-wysokościowy został dowiązany do wysokości istniejących w terenie zachowując rzędne zgodnie z układem państwowym z dowiązaniem do istniejących rzędnych w terenie.

VII.	OZNAKOWANIE

Oznakowanie  poziome drogi pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym.

VIII.	ROBOTY   ZIEMNE

Na projektowanym odcinku   występują roboty ziemne związane z przesunięciem    drogi ( wykopy) w właściwy pas drogowy lub usytuowanie symetryczne w pasie drogowym wykonanie koryta drogi pod nawierzchnię żwirową.

IX.	URZĄDZENIA OBCE

Projekt przebudowy drogi nie przewiduje kolizji z istniejącymi urządzeniami.

X.	TECHNOLOGIA ROBÓT

Roboty należy wykonać zgodnie z Ogólnymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót z uwzględnieniem Ogólnych specyfikacji technicznych .

UWAGA !

Roboty ziemne i przygotowawcze należy prowadzić z dużą uwagą i nadzorem z uwagi na możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziem nych.

XI .    KOSZTORYS

Kosztorys inwestorski wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. ( Dz.U.nr 202 poz.2072) w sprawie określania metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Opracowano na podstawie pomiarów w terenie, w oparciu o projekt budowlany na przebudowę przedmiotowej drogi .

Wycenę sporządzono w oparciu o średnie ceny jednostkowe z przetargów i cen rynkowych robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury .

Wybrane kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i Nr Specyfikacji Technicznej.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   CPV-45111200-0 SST  D-010000 PODBUDOWA   CPV-45233320-8   SST    D-040000 NAWIERZCHNIA   CPV-45233220-7  SST    D-050000 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV-45233320-8 SST 06.00.00 OZNAKOWANIE PIONOWE CPY-45233290-8 SST D-07.00.00