PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45100000- 8 CPV | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1.1 | KNR 2-01 0119-0300 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 5,338 | km km | 5,338 | 5,338 |
| 2 | 45233000- 9 CPV | PODBUDOWA |  |  |  |
| 2.1 | KNNR 6 0101-0200 | Wykonanie koryta,głęb.20 cm,na poszerzeniu i przesunięciu drogi, przy uŜyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego | m2 |  | 15 340,5 |
|  |  | 115*2,5+105*5,0+120*4,0+310*2,40+170*2,70+120*2,5+1525* 4,80+175*4,0+250*0,90+250*5,0+250*5,0+280*2,0+400*1,8+ 220*2,0+160*0,5 | m2 | 15 340,5 |  |
| 2.2 | KNR 4-01 0108-0500 | Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km. 15340,5*0,2 | m3 m3 | 3 068,1 | 3 068,1 |
| 2.3 | KNNR 6 0103-0300 | Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uŜyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI | m2 |  | 24 021,0 |
|  |  | 5338*4,5 | m2 | 24 021,0 |  |
| 2.4 | KNNR 6 0112- 0100 BCJ109 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 15 340,5 |
|  |  | 15340,5 | m2 | 15 340,5 |  |
| 2.5 | KNNR 6 0112-0500 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 5338*4,20-15340,5 | m2 m2 | 7 079,1 | 7 079,1 |
| 3 | 45233252- 0 CPV | NAWIERZCHNIA |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 6 0308-0103 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wg BA 0/ 12,8,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t | m2 |  | 22 620,0 |
|  |  | 5338*4,2+200,40 | m2 | 22 620,0 |  |
| 3.2 | KNNR 6 1005-0700 | Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltowa w ilości 0,3kg/m2 5338*4,2+200,40 | m2 m2 | 22 620,0 | 22 620,0 |
| 3.3 | KNNR 6 0309-0103 | Wykonanie nawierzchni z mieszankimineralno-asfaltowej, wg BA 0/ 12,8warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 3 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t | m2 |  | 21 552,4 |
|  |  | 5338*4,0+200,40 | m2 | 21 552,4 |  |
| 4 | 45233000- 9 CPV | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 4.1 | KNNR 6 0202- 0300 BCJ109 | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym,grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 |  | 10 189,5 |
|  |  | 2500*1,0*2+973*0,75*2+1865* 1,0*2 | m2 | 10 189,5 |  |
| 5 | 45233290- 8 CPV | OZNAKOWANIE |  |  |  |
| 5.1 | KNNR 6 0702-0500 | Ustawienie pionowych znaków drogowych wraz ze słupkami (znaki ostrzegawcze) 3 | szt. szt. | 3 | 3 |

Wykaz do przedmiaru robót. Roboty ziemne do wykonania /koryto/ na poszerzeniu i przesunięciu drogi w pasie drogowym

Przebudowa drogi gminnej Jaworowo Lipa- Budy Piaseczne w  km. 0+000 ¸ 5+338

L

A  i AT A . A				m2

(J+U.31MJ+145-115mb x 2,5m -287,50

. A		A„~  		flA™2

2. 0+145^0+250-105mb x 5,(Jm -525,(J(Jm

O	. A      T7A		A„~  		2

i. 0+250^0+J70-120mb x 4,(Jm -480,00m

i	. A	O 1 A„			AA™2

4.	0+J90^0+680-.3 lOmb x 2,4m -744,(J(Jm

m A . A				2

5.	0+7J0^0+900-170mb x 2,7m -459,00m

.			">	2

6.	0+900^1+020-120mb x 2,5m -J00,00m

. O			T>O	2

7.	1+020^2+545-1525mb x 4,8m -7J20,0m

. O				2

8.	1+545^2+720-175mb x 4,0m -700,00m

■ ">				2

9.	2+750^J+000-250mb x 0,9m -225,00m

O	. O				2

10.	J+000^J+250-250mb x 5,0m -1250,00m

">	. O				2

11.	J+250^J+500-250mb x 5,0m -1250,00m

O	.				2

12.	J+780^4+060-280mb x 2,0m -560,00m

n	.		1			2

U. 4+150^4+550-400mb x l,8m -720,00m

.				2

14.	4+820^5+040-220mb x 2,0m -440,00m

.	1 ^:a„			2

Razem:      4450mb     15340,50m2

15.	5+100^5+260-loOmb x 0,5m -80,00m