SZCZEGÓŁOWY  PRZEDMIAR  ROBÓT    ZADANIA:                    „MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU WSI

OSIEK   gm. ZAWIDZ”

| Lp. | Opis robót | Grubość warstwy [cm] | Szerokość [m] | Długość [m] | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR6/0103-0301Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej . | 10 | 3,0 | 1240 | 372 m3 |
| 2. | KNNR6/0103-0302 wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego | 15 | 3,0 | 1240 | 558m3 |
| 3. | KNNR6/0309-01030108Położenie mieszanki bitumicznej warstwa wyrównawcza | 5 | 3,0 | 1240 | 3720 m2 |

POWYKONAWCZE  ZESTAWIENIE  KOSZTÓW  ZADANIA:                    „MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU WSI

PETRYKOZY   gm. ZAWIDZ”

| Lp. | Opis robót | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena Jednostk. | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KNNR6/0103-0301Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej . | m3 | 234,00 | 82,00 | 19.188,00 |
| 2. | KNR 6/0103-0301 wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego | m3 | 351,00 | 98,00 | 34.398,00 |
| 2. | KNNR6/0309-01030108Położenie mieszanki bitumicznej warstwa wyrównawcza | m2 | 2340,00 | 48,20 | 112.780,00 |

Wartość kosztorysowa robót  netto                                                      166.374,00

Podatek  WAT  22%                                                                                   36.602,28

Ogółem  wartość  kosztorysowa robót /brutto/                                    202.976,28

Słownie zł :  dwieście dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć 28/100 .

Wstępna  kalkulacja  kosztów  inwestycji

„ Modernizacja  drogi  gminnej  na  odcinku  wsi  Osiek

gm.  Zawidz „

- Wykonanie  poboczy  z  mieszanki  żwirowej gr. 10 cm na  długości  1240 mb. szerokości 3m / 2 x 1,5 m/ =  372,0 m3 x 82 zł/m3

= 30.504,00 zł

- Wykonanie  podbudowy  z  tłucznia kamiennego grubości  15 cm  na  długości  1240 mb. szerokości  3,0 mb. = 558,0 m3 x 98 zł/m3

= 54.684,00 zł

- Położenie mieszanki bitumicznej warstwa wyrównawcza  grubości    5 cm  na  odcinku  1240 mb. szerokości 3,0 mb. =  3720,0 m 2 x 35 zł/m2 .

=  130.200,00 zł

R A Z E M                                                                215.388,00 zł

Słownie  zł :  dwieście  piętnaście  tysięcy  trzysta

osiemdziesiąt  osiem .