PRZEKRDJ   NORMALNY

w km. /na istniejącej nawierzchni żwirowej minus pozycja 2 z przedmiaru robót/

r

'A"

^r

projektowane pobocze gr. 7 cm

projektowane pobocze gr. 7 cm

Projektowana nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa

-	warstwa ścieralna grubości 3cm z masy mineralno-asfaltowej wg normy BA 0/12,8 szer. 4, Om

-	warstwa wiążąca grubości 4cm z masy mineralno-asfaltowej wg normy BA 0/12,8 szer. 4,2m Projektowana podbudowa szer. 4,5Om z kruszywa naturalnego 0/31 stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy Wcm.

Istniejąca podbudowa żwirowa

km. /na istniejącej nawierzchni żwirowej

inus pozycja 2 z przedmiaru robót/- na łukach poziomych

T

0,5        o,:

projektowane pobocze gr. 7 cm

projektowane pobocze gr. 7 cm

Projektowana nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa

-	warstwa ścieralna grubości 3cm z masy mineralno-asfaltowej wg normy BA 0/12,8 szer. 4, Om

-	warstwa wiążąca grubości 4cm z masy mineralno-asfaltowej wg normy BA 0/12,8 szer. 4,2m ^Projektowana podbudowa szer. 4,5Om z kruszywa naturalnego 0/31 stabilizowanego

mechanicznie grubości warstwy Wcm. Istniejąca podbudowa żwirowa

Nazwa obiektu:Przebudowa drogi gminnej Od drogi wojewódzkiej Nr 561 do m. Szumanie Pustoły- Żabowo (droga Zawidz-Raciąż) w km. 0+000 - 4+570

Inwestor:	Gmina Zawidz
ul. Mazowiecka 24,
	09-226 Zawidz Kościelny

GŁÓWNY PROJEKTANT

Data:
Pieczęć
| Podpis

Przedmiot rysunku '....Przekrój normalny,

Nr Rys.

SKALA: 1:50

WSPÓŁPRACA

Data: Pieczęć | Podpis