Zawidz Kościelny, dn. 05.03.2014 r.

Oznaczenie sprawy: RGK.271.6.2014

Strona internetowa

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu ICT, audiowizualnego, multimedialnego oraz kserokopiarek w projekcie pn. Wypasione przedszkola w gminie Zawidz"

Zamawiający - Gmina Zawidz - działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm/, zwana dalej Pzp, przekazuje treść pytań, wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ.

Pytania:

- W opisie przedmiotu zamówienia poz. 9 Tablica interaktywna 5 szt. (załącznik nr 1 do SIWZ) w opisie minimalnych parametrów tablicy interaktywnej, Zamawiający wymaga zewnętrznych wymiarów tablicy dokładnie 88" oraz przekątnej powierzchni roboczej - dokładnie 79". Tylko jedna tablica dostępna na rynku spełnia wymienione wymagania - QOMO QWB200-BW 88

Wynikający z tego wymóg ramy o grubości 8 cm nie ma żadnego znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika, natomiast aktualne tendencje w tym zakresie zmierzają do maksymalnego zmniejszenia grubości ramy (zarówno w tablicach jak i monitorach czy telewizorach)

Ponadto zwracam uwagę na fakt, że przy projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego beneficjentów obowiązują "Zasady dotyczące przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego". Oznacza to m.in. że  w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia nieprawidłowości w przeprowadzonych przetargach beneficjenci powinni dołożyć staranności do prawidłowego przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZS) lub zakresu wymagań i obowiązków zapewniających uczciwą konkurencję wykonawców, który będzie podstawą przygotowania ofert przez wykonawców. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej specyfikacje nie powinny zawierać nadmiernie wygórowanych standardów, takich które w rzeczywistości znacznie przewyższą wymagania konieczne. Przygotowując specyfikacje beneficjenci powinni brać pod uwagę funkcjonalne potrzeby odbiorców oraz dostępność dostaw odpowiadających specyfikacjom technicznym sprzętu na rynku. W celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji w przetargu beneficjenci powinni upewnić się czy istnieje przynajmniej trzech producentów, którzy mogą dostarczyć produkty, odpowiadające specyfikacjom technicznym. Powyższe należy potwierdzić odpowiednimi informacjami z ogólnie dostępnych źródeł. (prasa, Internet).

Polska zobowiązana jest do wdrożenia rekomendacji Komisji Europejskiej w zakresie przestrzegania przepisów i zasad określonych w Traktacie WE (zasada konkurencyjności i zasada przejrzystości) na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

Sztywne narzucanie rozmiarów pomocy dydaktycznych (co do milimetra) praktycznie uniemożliwia prawidłowe przygotowanie oferty, zapewniające porównywalność składanych ofert i przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.

Pytanie 1: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę o powierzchni roboczej zgodnej z przedstawionymi wymogami (minimum 1649 x 1157 mm - 79"), ale o mniejszej powierzchni zewnętrznej (węższa rama - zgodnie z aktualnymi trendami w tym zakresie)?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami rozdziału IV SIWZ "Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Oferując produkty równoważne, Oferent oświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia jest o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego złoży stosowne dokumenty tzn. specyfikacje, opisy produktu - potwierdzające spełnienie wymagań odnośnie wartości parametrów produktów oferowanych jako równoważne. Proponując rozwiązania równoważne tzn. wykonawca może zaproponować produkty równoważne, np. o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. W przypadku sprzętu elektronicznego, sprzętu multimedialnego oraz programów komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi. Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, z bieżącej produkcji, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu"

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne opisaną tablicę o powierzchni roboczej zgodnej z przedstawionymi wymogami (minimum 1649 x 1157 mm - 79"), ale o mniejszej powierzchni zewnętrznej (węższa rama)

- W opisie przedmiotu zamówienia poz. 17 Tablica interaktywna 5 szt. (załącznik nr 1 so SIWZ), Zamawiający wymaga, cyt. "jednoczesna praca 4 osób". Możliwość jednoczesnej pracy 4 osób przy tablicy (tylko pisanie po tablicy w tym samym czasie) jest wymogiem sprzecznym z podstawowymi zaleceniami MEN - gdzie wymagana jest przestrzeń pracy dla jednego ucznia powinna wynosić minimum 600 mm. Przy tablicy o wymaganej powierzchni roboczej , daje to przestrzeń ok. 41 cm dla piszącego ucznia (podkreślam, że język polski uznaje jedynie zapis w poziomie). Wymóg 4 punktów dotykowych nie ma w związku z powyższym żadnego znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika i zazwyczaj sprowadza się do rysowania po tablicy czterema palcami jednocześnie.

Pytanie 2: Czy zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje z tego wymogu, ponieważ pod pojęciem 	jednoczesna praca 4 osób kryje się wymóg posiadania technologii odpowiedzialnej za odczyt 	dotyku, która umożliwia jednoczesny odczyt 4 punktów dotyku, a nie sama praca 4 osób, choć 	taka jest też możliwa. Przy wyborze sprzętu intencją zamawiającego było uzyskanie jak 	największej funkcjonalności sprzętu  który jednocześnie zmieści się w  budżecie.  	Najnowsze/najbardziej zaawansowane tablice oferują właśnie 4 punkty dotyku.

- W opisie przedmiotu zamówienia poz. 17 Tablica interaktywna 5 szt. (załącznik nr 1 do SIWZ), Zamawiający wymaga, cyt. Zamykanej, inteligentnej półki na pisaki). Jednym z podstawowych, charakterystycznych dla tablicy QOMO QWB200 BW-88 rozwiązań, jest niestosowana przez innych producentów zamykana "inteligentna" półka na pisaki. Ostatnie rozwiązania technologiczne i stosowana zasada minimalizacji  (likwidacji) elementów wystających poza obrys tablicy doprowadziły do wyprodukowania tablicy wyposażonej w "inteligentną" ramę, na której pisaki są mocowane w pozycji pionowej (pozostałe funkcje bez zmian - tzn. zmiana koloru - w zależności od tego, który marker został podniesiony lub wymazywania w przypadku podniesienia wymazywacza)

Pytanie 3: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę wyposażoną w "inteligentną" ramę, zamiast dotychczasowego rozwiązania w formie półki?

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna w/w rozwiązania, ponieważ zamykana półka ma na celu zabezpieczenie pisaków/markerów znajdujących się na półce przed kradzieżą lub zgubieniem w sytuacjach, gdy tablica nie jest używana, co w warunkach szkolnych ma ogromne znaczenie.

- W opisie przedmiotu zamówienia poz. 3 Projektor krótkoogniskowy 5 szt. (załącznik nr 1 do SIWZ), zamawiający przedstawia parametry projektora, które spełniane są tylko przez ASK Proxima S3307W. Oznacza to naruszenie zasad uczciwej konkurencji i faworyzowanie tylko jednego producenta i dostawcy sprzętu. Proszę o przedstawienia 3 niezależnych producentów projektorów, których sprzęt spełnia wszystkie przedstawione wymogi. Jeżeli nie proszę o dopuszczenie zmian w zakresie wymaganych parametrów, m.in.

- w opisie poz. 3 Zamawiający wymaga dla projektora LCD kontrastu 4000:1. Większość projektorów krótkoogniskowych (przeznaczonych do obsługi tablic interaktywnych) nie posiada tak wysokiego współczynnika kontrastu

Pytanie 4a: Czy Zamawiający dopuści projektor o współczynniku kontrastu na poziomie np. 3000:1

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązanie i dopuści projektor o współczynniku kontrastu na poziomie 3000:1

- w opisie poz. 3 Zamawiający wymaga poziomu szumu w trybie normalnym 34 dB

Pytanie 4b: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor o standardowym poziomie szumu 37 dB?

Odpowiedź: Zamawiający uzna proponowane rozwiązanie, pod warunkiem zaoferowania sprzętu pracującego także w trybie niestandardowym (max 30 dB) -tryb ECO.

- w opisie poz. 3 Zamawiający wymaga maksymalnego zużycia energii na poziomie 280W

Pytanie 4c: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor o maksymalnym poborze energii na poziomie np. 316 W?

Odpowiedź: Zamawiający nie uzna proponowanego rozwiązania, ponieważ większe zużycie energii wiąże sie z wyższymi kosztami eksploatacji, większymi rachunkami za energię. Niższe zużycie energii pozwala w większym stopniu zadbać zarówno o finanse, jak i o środowisko naturalne.

- w opisie poz. 3 Zamawiający wymaga obiektywu  f=6,07 mm

Pytanie 4d: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor wyposażony w obiektyw  np. f=6,48 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna proponowane rozwiązanie.

- w opisie poz. 3 Zamawiający wymaga odległości od ekranu 0,48 - 1 m

Pytanie 4e: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor o odległości od ekranu 0,54 - 1,22 m

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna proponowane rozwiązanie

- w opisie poz. 3 Zamawiający wymaga odległości od ekranu dla obrazu 80" 0,75 m

Pytanie 4f: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor umożliwiający wyświetlanie obrazu o przekątnej 80" z odległości np. 83 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna proponowane rozwiązanie.

- w opisie poz. 3 Zamawiający podaje wymóg cyt. Wejście video - component (RCA). Zwracam uwagę, że wejście component składa się z 3 złącz RCA. Wymienione w opisie wejście, składające się z 1 złącza RCA - to Composite. Proszę o ustalenie rzeczywistych potrzeb w tym względzie (przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej ani komponent, ani composite nie są wykorzystywane)

Pytanie 4g: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu nieposiadającego żadnego znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z rozwiązania, aby wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia, poz. 3, projektor posiadał "wejście wideo - RCA"

- w opisie poz. 3 Zamawiający wymaga wyposażenia projektora w uchwyt scienny z możliwością regulacji pochylenia na boki +/- 22,5°. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga montażu sprzętu przez Wykonawcę, kwestia prawidłowego mocowania pozostaje problemem wykonawcy, standardowo regulacja pochylenia wynosi +/- 15°

Pytanie 4h: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor wyposażony w uchwyt ścienny ze standardową regulacją pochylenia na boki +/- 15°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna proponowane rozwiązanie.

- w opisie poz. 3 Zamawiający wymaga by projektor posiadał funkcję korekcji efektu Keystone'a w pionie +/- 30°. Podobnie, jak w pytaniu powyżej - nie ma to znaczenia dla użytkownika, stanowi ewentualne ułatwienie dla montażysty  - nie wymaga zbyt dokładnego montażu.

Pytanie 4i: Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor posiadający funkcję korekcji efektu Keystone'a w pionie +/- 15°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna proponowane rozwiązanie.

- w opisie poz. 3 wymaga by projektor był wyposażony w timer prezentacji . Jest to "dziwny" wymóg  - proszę o wyjaśnienie znaczenia informacji dla uczestnika prezentacji - ile czasu zostało do jej zakończenia (chyba, że ma stanowić dodatkową informację dla znudzonego ucznia o czasie pozostałym do zakończenia zajęć).

Pytanie 4j: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu nieposiadającego żadnego znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika, a w znaczący sposób utrudniającego uczciwą konkurencję?

Odpowiedź: Zamawiający nie zrezygnuje w wymogu posiadania timera prezentacji, ponieważ projektor wykorzystywany będzie do prowadzenia lekcji/prezentacji, a ta funkcja jest istotną z punktu widzenia prowadzącego. Umożliwia terminowe/precyzyjne trzymanie sie wcześniej ustalonych ram czasowych.

- Zwracam również uwagę, ze obraz wyświetlany przez projektor (wymagana rozdzielczość WXGA) posiada format 16:10 , do tego Zamawiający wymaga tablicy w formacie 4:3 - w efekcie konieczna będzie konwersja wyświetlanego obrazu do formatu 4:3, co wiąże się ze znaczącym pogorszeniem wygórowanych parametrów projektora.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści projektor o rozdzielczości XGA (format wyświetlanego obrazu 4:3)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna proponowane rozwiązanie.

Pytanie 6: Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania SIWZ projektor krótkoogniskowy o poniższych parametrach?

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ projektora | Krótkoogniskowy |
|  | Technologia | 3LCD |
|  | Rozdzielczość | 1.280 x 800 (WXGA) |
|  | Kontrast | 3000:1 |
|  | Jasność | 3100 ANSI lm |
|  | Poziom szumu | 37 dB (tryb normalny) / 30 dB (tryb ECO) |
|  | Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 0,96 m |
|  | Wejścia video | Component (RCA), HDMI, S-Video, VGA |
|  | Wyjście video | VGA |
|  | Wejścia audio | 2 x RCA (L/R), Mini jack 3.5 mm |
|  | Wyjścia audio | Mini jack 3.5 mm |
|  | Porty komunikacyjne | RJ-45, RS232 |
|  | Wbudowany głośnik | 10W |
|  | Waga | 3,6Kg |
|  | Wyposażenie | Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Uchwyt ścienny (regulacja odległości projektora od ściany w zakresie do 110 cm, możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 15°, możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 22.5°) |
|  | Funkcje | Korekcja Keystone +/- 30° Menu ekranowe w j. polskim Nieorganicznie panele LCD Security bar Sterowanie i zarzadzanie przez siec Szybkie włączanie i wyłączanie Timer prezentacji Zabezpieczenie kodem PIN |
|  | Gwarancja producenta | 3 lata na projektor / 1 rok lub 600h na lampę |

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna za spełniający wymagania SIWZ w/w projektor

Biorąc pod uwagę powyższe pytania Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia, poz. 3 projektor 5 szt. - załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z poniższym zapisem:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ projektora | Krótkoogniskowy |
|  | Technologia | 3LCD |
|  | Rozdzielczość | 1.280 x 800 (WXGA) lub 1024 x 768 (XGA) |
|  | Kontrast | 3000:1 |
|  | Jasność | 2500 ANSI Im |
|  | Poziom szumu | 37 dB (tryb normalny) / 30 dB (tryb ECO) |
|  | Zużycie energii | 280W (max) / 1W (Stand-by) |
|  | Żywotność źródła światła | 6.000h (ECO) / 4.000h (tryb normalny) |
|  | Obiektyw | F=1.8, f=6.07mm - 6,50 mm |
|  | Odległość od ekranu | 0,6 - 0,95 |
|  | Odległość od ekranu dla obrazu 80" | 0,7 - 0,9 m |
|  | Wejścia video | HDMI, S-Video, VGA |
|  | Wyjście video | VGA |
|  | Wejścia audio | 2 x RCA (L/R), Mini jack 3.5 mm |
|  | Wyjścia audio | Mini jack 3.5 mm |
|  | Porty komunikacyjne | RJ-45, RS232 |
|  | Wbudowany głośnik | 5W |
|  | Waga | 4,5Kg |
|  | Wyposażenie | Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Uchwyt ścienny (regulacja odległości projektora od ściany w zakresie do 110 cm, możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu +/- 15°, możliwość regulacji pochylenia na boki +/- 15°) |
|  | Funkcje | Auto-Keystone Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 15°) Menu ekranowe w j. polskim Nieorganicznie panele LCD Security bar Sterowanie i zarzadzanie przez siec Szybkie włączanie i wyłączanie Timer prezentacji Zabezpieczenie kodem PIN |
|  | Gwarancja producenta | 2 lata na projektor / 1 rok lub 600h na lampę |

Zamawiający informuje również, iż w związku z dokonaną modyfikacją SIWZ, dokonał także stosownych zmian ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia), publikując je w BZP, oraz zamieszczając na stronie internetowej Zamawiającego: www.ug.zawidz.bip.org.pl

Wójt Gminy Zawidz

(-) Wojciech Gajewski